## Slide 1: 応用１ 距離空間とクラスタリング
キーワード
距離空間・デジタルデータ・画像圧縮・パターン認識・クラスタリング

## Slide 2
R
G
B
0～255 (8 bit)
ピクセル
色の三原色
デジタル画像

## Slide 3
【音楽用ＣＤ】 ＰＣＭフォーマット
標本化：44[kHz] = 44,000[sample/sec]
量子化：16 [bit/sample] ∈{0,1,.., 65535}
1秒
時間
振幅
． ． ． ． ． ．
1秒間に16[bit]精度の整数が44,000個
デジタル音響信号

## Slide 4
エンコーダ
（順変換）
デコーダ
（逆変換）
０１００１０１０００
１０００００１１１１
０００１１１１０００
０００１・ ・ ・ ・
・・・
・・・
圧縮ファイル
２８９Kbyte
２８９Kbyte
８０Kbyte
蓄積
伝送
両者が異なる場合、
歪み圧縮という。
ブロック／画素単位の走査
データ処理の例：画像圧縮

## Slide 5
【認識；recognition 】
画像あるいは音響信号から特徴を抽出し、それが何であるかを識別し，それらと関連する“ラベル”を判定・出力する自動処理。
【質問】 すでに利用されている自動認識の例を挙げよ
【例解】 郵便局の集配システムにおける郵便番号の自動識別 (OCR)
認識系
recognizer
データ入力
“あ”
“A氏”
データ処理の例：パターン認識

## Slide 6
歪み圧縮方式のノイズ
GIF
７３ Kbyte
１１ Kbyte
JPEG
２８９Kbyte
８０Kbyte
【モスキートノイズ】 高周波数成分の切捨てによるノイズ
【ブロックノイズ】 量子化処理をブロック単位で行う場合に現れるノイズ
【擬似輪郭】 色数の減少によるノイズ

## Slide 7: 距離空間と画像圧縮
【色のベクトル量子化】 256x256x256色中で使用頻度の高い色を選択し置き換える。
色の番号（インデックス）をハフマン符号等で圧縮して送る。
２５６×２５６×２５６色
R
B
G
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
色をマッピング
近い色をグループ化
（クラスタリング）
・ ・ ・ ・ ・
２５６色
クラスタ重心の色で
カラーパレットを作る
【ベクトル量子化】 距離空間上の多様なベクトルを幾つかの代表ベクトルで表す処理

## Slide 8: クラスタリング方法 Ｋ平均法
（１）RGB空間にマッピング
（２）初期セントロイドを配置
（３）勢力圏形成（ボロノイ分割）
（３）へ戻る
（４）セントロイドを平均値へ移動

## Slide 9: メディアンカット
（１）RGB空間にマッピング
（２）最小のボックスで包含
（３）最長の辺を２分割しリスケーリング
（４）包含要素が最多のボックスを選択し（３）へ
（５）必要な数まで分割する
これをセントロイドの初期条件としてＫ平均法を使用すると効率が良い

## Slide 10
【ラベリング】 クラスタあるいは分割領域に記名する処理．
あ
あ
お
お
い
い
(a1,b1,c1)
(a3,b3,c3)
(a4,b4,c4)
(a2,b2,c2)
(a5,b5,c5)
(a6,b6,c6)
【特徴抽出】対象データから特徴量を数値として取り出す処理
【特徴空間】いくつかの特徴量で張られる実空間
a →
↑
c
b
お
【マッピング】対象データを特徴空間に移す処理
(a,b,c)
距離空間と認識